## Slide 1: NHÓM 4
Giảng viên hướng dẫn: Ths TRIỆU QUÂN
Sinh viên thực hiện:
NGUYỄN VĂN HẢI – CT040217
NGUYỄN VĂN MẠNH – CT040230
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## Slide 2: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNH BÁO VÀ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

## Slide 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHẢO SÁT & XÂY DỰNG BÀI TOÁN 01 02 03 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

## Slide 4: I. KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG BÀI TOÁN
Khí hậu: Việt Nam nằm trong vành đai nội chí tuyến, quanh năm có nhiệt độ cao và độ ẩm lớn.
Nguy cơ rò rỉ khí gas và cháy nổ
Khảo sát thực tế
Xã hội hiện đại ,việc sử dụng khí gas trong cuộc sống hằng ngày, và trong ngành công nghiệp rất phổ biến

## Slide 5: Hệ thống cảnh báo và chữa cháy
Phát hiện rò rỉ khí gas
Phát hiện khói lửa
Đo, hiển thị trạng thái môi trường
Cảnh báo , chữa cháy tự động

## Slide 6: SƠ ĐỒ KHỐI
Khối nhận dữ liệu
Khối xử lý trung tâm
Khối hiển thị
Khối thực hiện chức năng

## Slide 7: Phạm vi Chức năng Giá thành Giao diện
Hộ gia đình
Thông minh, chính xác
Phát hiện,hiển thị, cảnh báo và chữa cháy tự động
Hợp lý, dễ lắp đặt
YÊU CẦU HỆ THỐNG

## Slide 8: THIẾT BỊ PHẦN CỨNG Màn hình lcd 1602 Arduino Uno R3 Cảm biến lửa Flame Sensor Cảm biến khí gas, khói MQ2 Buzzer còi chíp NodeMCU ESP 8266

## Slide 9: THIẾT BỊ PHẦN CỨNG Module Button 3.3v Servo SG90 Module Relay 5v Breadboard MB-102 Máy bơm DC 5 V Led đơn 5mm

## Slide 10: Phần mềm, CSDL
Android Studio
Arduino IDE
Frizting
Proteus
FireBase

## Slide 11: SƠ ĐỒ LẮP MẠCH

## Slide 12: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN

## Slide 13: PHÂN TÍCH CA SỬ DỤNG

## Slide 14
Ca sử dụng Hiển thị

## Slide 15
Ca sử dụng Cảnh báo

## Slide 16
Ca sử dụng Chữa cháy tự động

## Slide 17
Ca sử dụng Ngắt cảnh báo

## Slide 18
Ca sử dụng Cuộc gọi khẩn

## Slide 19
Ca sử dụng Điều khiển cửa

## Slide 20
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
Arduino R3
Task Read
Task Handler
* Creat task
TaskHandle_t xReadss;
xTaskCreate(taskReadss, "readss", 128, NULL, 2, &xReadss);
Nhiệm vụ task 1
+ Đọc dữ liệu:
int gas = analogRead(A0);
int flameStatus = digitalRead(flamePin);
+ Ghi dữ liệu vào hàng đợi:
xQueueOverwrite(queueGas, (void*)&gas);
xQueueOverwrite(queueFlame,(void*)&flameStatus);
Hàng đợi Queue
QueueHandle_t queueGas;
QueueHandle_t queueFlame;
queueGas = xQueueCreate(1, sizeof(int));
queueFlame = xQueueCreate( 1, sizeof(int));
*Creat task
TaskHandle_t xHandler;
xTaskCreate(taskHandler, "handler", 128, NULL, 1, &xHandler);
Nhiệm vụ task 2:
+Đọc dữ liệu từ hàng đợi:
xQueuePeek(queueGas, &gBuffer, ( TickType_t ) 10 );
xQueuePeek(queueFlame, &fBuffer, ( TickType_t ) 10 );
+Cài đặt điều kiện chạy các chức năng của hệ thống.

## Slide 21
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
ESP 8266
Kết nối với wifi, FireBase
Phân tích dữ liệu, thực hiện chức năng
Xử lý dữ liệu, gửi và đọc dữ liệu FireBase
- WiFi.begin(ssid, pass);
-Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
data1 = Esp.readString();
int n = data1.length();
char char_array[n + 1];
strcpy(char_array, data1.c_str());
val1 = strtok(char_array, ",");
------------------------------------
val2 = strtok(NULL, ",");
------------------------------------
temp1 = atoi(val1);
temp2 = atoi(val2);
------------------------------------
Firebase.setInt(firebaseData, path + "/"+ pathString, value);
Firebase.getBool(firebaseData,"//window");
-------------------------------------------
--------------------------------------
if ( (temp1 < 600) && (temp2 == 0)) {
if(!cuaState){
------------------------------------
}
}
Else if{
------------------------------------------
}

## Slide 22
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
Android Studio
Kết nối với FireBase
Phân tích dữ liệu, thực hiện chức năng
Đọc , gửi, dữ liệu FireBase và xử lý dữ liệu

## Slide 23: III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Bên ngoài hệ thống
Bên trong hệ thống
Mô hình thực tế

## Slide 24
Vùng lắp mạch của hệ thống
Giao diện ứng dụng của hệ thống

## Slide 25
Chức năng của hệ thống
Hiển thị
App
LCD

## Slide 26
Chức năng của hệ thống
Cảnh Báo
Còi báo động
Giao diện blynk
Trung tâm thông báo điện thoại và email

## Slide 27
Chức năng của hệ thống
Phòng cháy, nổ tự động
Mở cửa tự động
Tự động phun nước

## Slide 28
Chức năng của hệ thống
Cuộc gọi khẩn
Ngắt cảnh báo

## Slide 29
Chức năng của hệ thống
Điều khiển cửa
App
Button

## Slide 30: KẾT LUẬN
Sau thời gian tìm hiểu và phát triển Nhóm đã thực hiện xây dựng được hệ thống Cảnh báo và chữa cháy, với các chức năng:
  Hiển thị trạng thái của môi trường.
  Cảnh báo cho người dùng về
  các nguy cơ cháy nổ, đa dạng hình thức cảnh báo như trên thiết bị, ứng dụng, email.
  Sử dụng App cho việc theo dõi, cảnh báo,
  Hỗ trợ trong việc phòng cháy nổ: phun nước , tự động mở cửa .

## Slide 31: Hạn chế Hướng phát triển
Hệ thống chưa thực sự tối ưu hiệu năng sử dụng
Sử dụng các cảm biến có phạm vi cảm biến xa, và độ nhạy tốt hơn.
Phạm vi hoạt động bị hạn chế
Thiết kế hệ thống với các ngưỡng cảnh bảo và chữa cháy khác nhau.
Phát triển thêm ứng dụng web

## Slide 32: THANKS
Do you have any questions?